# DVB-T2 приставка (ресивер) Oriel 931

- Стандарт DVB-T2/T

- Программный ГИД

- Телетекст

- Таймер записи

- Time Shift

- Родительский ключ

- Просмотр фотографий

- Просмотр видеофайлов

- USB 2.0 с поддержкой записи

- Металлический корпус

- Дисплей на лицевой панели

- Поддержка DOLBY DIGITAL

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Поддерживаемые стандарты | DVB-T2/T(EN 302755/EN 300744) |
| Демодулятор | Встроен в процессор |
| Модуляция | QPSK/16QAM/64QAM/256QAM |
| Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 19/256 |
| FEC | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8 |
| Процессор | Ali M3821 |
| Тюнер | MaxLinear MxL608 1xRF антенный вход (IEC-TYPE, IEC169-2 female) 1xRF антенный выход (IEC-TYPE, IEC169-2 male) Диапазон частот: 174-230МГц(VHF)470-862 МГц(UNF) Уровень сигнала: -15~-70 dBm |
| Видео декодер | MPEG-1/MPEG-2 MP@HL MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 |
| Аудио декодер | MPEG-1 Layer 1,2 PCM/HE-AAC V1.0 AC-3 |
| Входной поток |  |
| Формат изображения | 4:3, 16:9, Auto |
| Аудиоформаты |  |
| Видеовыходы | HDMI, Композитный |
| Аудиовыходы | Стереофонический, коаксиальный |
| Порт USB | USB 2.0 |
| Питание | 100-240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 6 Вт |