## Цифровой телевизионный приемник Selenga Т30

#### ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддерживаемые стандарты: DVB-T2 и DVB-T HD/SD, поддержка режима Multiple PLP

HDMI 1.3 1080p HD медиа плеер с поддержкой DivX, MPG, MP4,H.264, AVI, MKV, MP3, WMA и т.д.

Автоматическая и ручная настройка всех доступных ТВ и радио каналов

Меню управления на русском языке / Удобное меню и понятный интерфейс

Наличие функции просмотра IPTV и YouTube через Wi-Fi адаптер

Поддержка субтитров и Телетекста / TimeShift - функция отложенного просмотра

Электронный программный гид 7 дней (EPG) / Функция «Родительский контроль»

Функция удаления каналов, сортировка, пропуск каналов, создание списка любимых каналов

Персональный видео рекордер (PVR) для записи и воспроизведения телевизионных программ

Обновление программного обеспечения через USB 2.0

Поддержка внешних жестких дисков HDD

Низкое энергопотребление, в соответствии с европейскими директивами 2009/125/EC PMO

Гарантия 12 месяцев и постоянная поддержка от производителя

Процессор / демодулятор:

ALI M3821P / встроенный

Тюнер:

Тюнер Maxliner 608

ОЗУ DDR 64Mb, DDR-2 512Mb. Флэш-память 4Mb.

Поддержка стандартов DVB-T2 и DVB-T HD / SD MPEG2 / MPEG4 (H.264)

Демодуляции:

Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (COFDM)

Режим передачи данных: 1 ~ 24 Мбит/с

Демодуляции (пропускная способность потока): QPSK, QAM 16, 64 QAM, 256 QAM

Режим передачи: 2K, 4K, 8K, 16K, 32K / Защитный интервал 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128

Декодер FEC (помехоустойчивое кодирование) 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6

Видео декодер:

Профиль: MPEG2 MP@ML.HL, MPEG4 AVC/H.264 HP@L4

Входная скорость: макс. 80 Мбит / с @ MPEG2, Макс. 60 Мбит / s@H.264 / AVC

Соотношение сторон 16:9 full screen, 4:3 letterbox & full screen

Частота кадров: 25 Гц для PAL, 30 Гц для NTSC

Разрешение видео 480i / 480P / 576i /576P /720P / 1080i /1080p@50(Full HD) / 1080p@60(Full HD)

Тюнер:

Входная частота: 170 ~ 230 МГц (УКВ-H); 58 - 100 МГц (группа I-II),

VHF: 174MHz - 226,5 МГц, UHF: 470MHz - 862MHz, пропускная способность - 8 МГц

Входное сопротивление: 75 Ω, несбалансированное / Уровень сигнала: -90 дБм ~ -20 дБм

Разъемы:

Антенный вход (по низкой частоте): Антенный выход (высокочастотный)

A/V выходы: HDMI, композитный (RCA)-”тюльпан”

Порт USB: USB 2.0 (для воспроизведения медиафайлов, PVR, обновления ПО)

Входное напряжение: DC 5V, 2A / Максимальное потребление мощности 7W / В режиме ожидания 0.5 Вт

Внешний блок питания 5V/2A

Комплектация / Аксессуары:

Приставка для цифрового телевидения, Адаптер сетевого питания, Пульт дистанционного управления,

Батарейки ААА, Руководство пользователя, Гарантийный талон.

Физические характеристики:

Размеры (ШхВхГ): 120x74x24мм

Вес приставки в комплекте: 0.28 кг.

Приставки упакованы в коробке по 20 шт. Вес и размер коробки: 5.87 кг., 60x18.5x24 см.

Рабочая температура:. 0 ° C ~ +45 ° C / Температура хранения:. -10 ° C ~ +70 ° C

Поддержка многоканального аудио звука - только стерео:

Форматы медиафайлов: Видео: AVI, VOB, MOV, TS, MPG, MP4 и др. / Аудио: MP3, WMA, WAV / Фото: JPEG/BMP/PNG/GIF