|  | Цифровой приемник с мультимедиа TELEBOX HD60 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Функции: |  |  |  |
|  | Воспроизведение бесплатных цифровых каналов в формате FULL HD 1920*1080 видео и STEREO-аудио качества |  |  |  |
|  | Мультимедия плеер: воспроизведение форматов AVI, MPEG, MKV, DivX, MP4, MP3, WAV, JEPG через USB флэшку |  |  |  |
|  | Запись телепрограмм на USB флэшку - мгновенная и по таймеру (PVR) |  |  |  |
|  | Эфирная ТВ-пауза - сдвиг времени просмотра телепрограмм (Timeshift) |  |  |  |
|  | Программа передач на 4 дня для каждого канала (EPG) |  |  |  |
|  | Телетекст |  |  |  |
|  | Автоматический поиск программ |  |  |  |
|  | Редактирование списка программ (добавление избранных программ, перемещение, удаление) |  |  |  |
|  | Таймеры - включение / выключение / записи (однократно, по графику) |  |  |  |
|  | Обновление прошивки через USB |  |  |  |
|  | Простое дружелюбное меню управления |  |  |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  | Пластиковый корпус |  |  |  |
|  | Чёрный цвет |  |  |  |
|  | Формат входного сигнала: DVB - T2 / DVB - T (прием открытых каналов) |  |  |  |
|  | Диапазон принимаемых частот: 174-858 МГц. |  |  |  |
|  | Формат видео: MPEG4 AVC H.264 SD/Full HD |  |  |  |
|  | Формат аудио: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer II, AAC |  |  |  |
|  | Разрешение видео: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |  |  |  |
|  | Формат экрана: 16:9, 4:3 |  |  |  |
|  | Ширина полосы потока: 7 / 8 МГц. |  |  |  |
|  | Демодулятор встроен в процессор |  |  |  |
|  | Модуляция: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |  |  |  |
|  | Декодер FEC: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |  |  |  |
|  | Защитный интервал: от 1/128 до 1/4 |  |  |  |
|  | Тип несущих: от 1К до 32К |  |  |  |
|  | Допустимая скорость потока: Видео до 15 Мбит/сек, Аудио до 384 Кбит/сек. |  |  |  |
|  | Звук: 2 канала (стерео) |  |  |  |
|  | Количество каналов в памяти: 999 |  |  |  |
|  | Тюнер: Rafael Micro R836 |  |  |  |
|  | Процессор: Ali M3821 |  |  |  |
|  | Разъёмы и выходы: |  |  |  |
|  | 1. HDMI (видео / аудио высокого качества) |  |  |  |
|  | 2. USB |  |  |  |
|  | 3. RCA - Video / Audio L / Audio R |  |  |  |
|  | 4. Антенный вход |  |  |  |
|  | 5. Антенный выход |  |  |  |
|  | 6. Coaxial (цифровой звук) |  |  |  |
|  | Питание: |  |  |  |
|  | Входное напряжение 100-240 В 50/60Гц |  |  |  |
|  | Потребляемая мощность 10W |  |  |  |
|  | Потребляемая мощность в режиме «сна» менее 1 W |  |  |  |
|  | Габариты: |  |  |  |
|  | Вес: 0.2 кг / Размеры: 130 х 88 х 28 мм. |  |  |  |
|  | Комплектация: |  |  |  |
|  | 1. Ресивер HD50 |  |  |  |
|  | 2. Пульт ДУ |  |  |  |
|  | 3. Инструкция пользователя |  |  |  |
|  | 4. Батарейки ААА - 2 шт. |  |  |  |
|  | 5. Гарантийный талон. |  |  |  |